##### ПРОЕКТ

##### 2022 г. №

##### РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

###### ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-ИЛГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТЬ-ИЛГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях создания условий для устойчивого развития территории Усть-Илгинского муниципального образования, эффективного землепользования и застройки, планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в соответствии с главой 3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Усть-Илгинского муниципального образования, Дума Усть-Илгинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Илгинского муниципального образования, утвержденные Думой Усть-Илгинского сельского поселения от 28 сентября 2016 года № 98, изложить в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Усть-Илгинского

сельского поселения                                                                  А.В.Шелковников

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТЬ-ИЛГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

I

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

002/2022-МНГП

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| I. Основная часть | 5 |
| 1.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 5 |
| 1.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения | 7 |
| 1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта | 9 |
| 1.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения | 11 |
| 1.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения | 11 |
| 1.6. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории | 13 |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТЬ-ИЛГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного  проектирования Усть-Илгинского муниципального образования (далее – нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности и направлены на установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения  населения Усть-Илгинского муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Усть-Илгинского муниципального образования .

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

- основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта поселения);

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования установлен положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также муниципальным правовым актом поселения, принятым с учетом положений указанной статьи.

Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования поселения и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования поселения утверждаются представительным органом местного самоуправления поселения, указанный выше муниципальный правовой акт должен приниматься представительным органом местного самоуправления (Думой поселения).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения такого поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселения осуществляется с учетом:

1)	социально-демографического состава и плотности населения поселения;

2)	планов и программ комплексного социально-экономического развития
поселения;

3)	предложений органов местного самоуправления и заинтересованных

лиц.

Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Утвержденные местных нормативов градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

В соответствии с частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» местные нормативы градостроительного проектирования и решение об их утверждении подлежат направлению в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования в течение двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения.

Установленные Нормативами поправочные коэффициенты и нормативные показатели, применяемые в расчетах, применены в целях достижения целей, поставленных:

-	прогнозом социально-экономического развития Усть-Илгинского муниципального образования на 2015 – 2017 годы, утвержденного постановлением администрации Усть-Илгинского сельского поселения от 01.12.2014 № 22-од;

-	муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илгинского муниципального образования до 2017 года», утвержденной постановлением Усть-Илгинского муниципального образования от 29.11.2012 г. №48;

-	муниципальной программой «Развитие автомобильных дорог общего пользования Усть-Илгинского муниципального образования на период 2014-

2016г.г.» утвержденной постановлением Усть-Илгинского муниципального образования от18.12.2013 г.№ 110;

и других нормативно-правовых актах, действующих на территории Усть-Илгинского муниципального образования.

В качестве исходных данных применялись сведения Федеральной службы государственной статистики, вышеуказанная муниципальная программа и исходные данные администрации Усть-Илгинского муниципального образования.

# В местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Илгинского муниципального образования использованы следующие термины и определения:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;

велопарковка -место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованная специальными конструкциями;

земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, месторасположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

населенный пункт - административно-территориальная единица муниципального образования, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащая постоянным местом проживания населения;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

объекты культурного наследия - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, иными предметами материальной культуры, представляющие ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района определяются законом субъекта Российской Федерации;

полоса для велосипедистов – велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными оргаждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании в табличкой, расположенными над полосой;

расчетный показатель – количественная характеристика обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе обеспеченности населения объектами обслуживания и их территориальной доступности;

санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами площадок промпредприятий, сооружений и других производственных и сельскохозяйственных объектов и жилой застройкой, рекреационными зонами, предназначенная для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на население;

территориальная доступность – количественное значение расстояния или времени маршрута от границ земельного участка объекта обслуживания до жилых зданий;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

(Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Усть-Илгинского муниципального образования.)

1.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Для населенных пунктов Усть-Илгинского муниципального образования -сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 1

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжен ия | Годовое потребление электроэнергии жилищно- коммунального сектора (без отопления и горячего водоснабжения): 0,17 млн* кВт*ч/год. | Объекты и точки технологическ ого подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели применяются при определении минимального обеспечения электроснабжением населения поселения, без учёта электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов |
| Правила применения: При подготовке проекта генерального плана поселения показатель применяется в качестве расчетного. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. |
| 2. | Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно- питьевые нужды | Годовое водопотребление: 0,078тыс.м3/сут. | Планируемое водозаборное сооружение на 100% расположено на территории села Усть-Илга Расположение объектов согласно генерального плана. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы водоснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Расчетные показатели применяются без учета водоснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов, а также для поливки приусадебных участков и территорий общего пользования. |
| Правила применения: Расчетные показатели применяются при условии принятия решения о централизации холодного водоснабжения для населения, проживающего в неблагоустроенном (полу благоустроенном) жилищном фонде. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным авто транспортом. |
| 3 | Объекты водоотведения | Не менее 1 объекта (очистное сооружение) на поселение. | Согласно схеме водоотведения поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схеме водоотведения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| Правила применения: В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. Сбор сточных вод из других населенных пунктов, не обеспеченных централизованными сетями водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом. |

1.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для населенных пунктов Усть-Илгинского муниципального образования -сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности  для населения

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Формула расчета:

П-плотность сети автомобильных дорог;

Sтер – площадь территории поселения;

Lм.зн.– протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог  общего пользования Усть-Илгинского сельского поселения

Таблица 2

| Поселение | Протяженность, км | Площадь, км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Lм.зн | Sтер | П= Lм.зн/ Sтер |
| Усть-Илгинского сельского поселения | 5,677 | 2617 | 0,002 |

Таблица 3

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги обычного типа V категории | 21 % общей протяженности улично- дорожной сети населенных пунктов поселения | Не нормируется | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с гравийно-песчаным покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и количество проживающего населения. |

1.2.2. Расчетные показатели объектов велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы)

В целях выполнения пункта 2 «А» части 6 Перечня поручений Президента Российской федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397, обеспечить население велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов.

Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов.

Расчетная интенсивность движения велосипедистов приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Интенсивность движения Автомобилей (суммарная в двух направлениях), автомобилей/час | До 400 | 600 | 800 | 800 – 1000 | 1000 – 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, велосипедов/час | 70 | 50 | 30 | 20 | 51 |

В сельских населенных пунктах велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 сантиметров над уровнем проездов.

Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям – с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

Рекомендуемые значения параметров строительства велосипедных дорожек приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Нормируемые параметры* | Рекомендуемые значения |
| --- | --- |
|  | При новом строительстве | Минимальные при благоустройстве и стесненных условиях |
| Расчетная скорость, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м: однополосного одностороннего двухполосного одностороннего двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,50 | 0,75 1,5 2,00 |
| Велопешеходная дорожка с разделением пешеходного и велосипедного движения Велопешеходная дорожка без разделения пешеходного и велосипедного движения Велосипедная полоса | 4,00** 2,50**** 1,20 | 3,25*** 2,00***** 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,50 | 0,50 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |

Примечания:

* Наименьший радиус кривых в плане, наименьший радиус вертикальных кривых,

наибольший продольный уклон, поперечный уклон проезжей части, уклон виража

предусматривают в соответствии с СП 34.13330.2012.

** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.

*** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.

**** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 15 пеш/ч.

***** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 50 пеш/ч

Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения, должны иметь твердое покрытие из асфальтобетона, бетона или каменных материалов.

Ширина велодорожки с однополосным односторонним движением не может быть менее 1,0 м, двухполосного одностороннего – 1,75 м, двухполосного разностороннего – 2,5 м.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Расчетные показатели расстояния безопасности от края велодорожки приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| № | Расстояние | Единица измерения, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до проезжей части, опор, деревьев | 0,75 |
| 2 | тротуаров | 0,5 |
| 3 | стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта | 1,5 |

Примечание:

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Велодорожки обустраиваются в городах (в городских и сельских населенных пунктах) с численностью населения более 2 тыс. человек.

Размещение велодорожек осуществляется из расчета:

1 велодорожка на 2 тыс. жителей в жилой зоне;

1 велодорожка в каждой рекреационной зоне.

Велодорожки в городских и сельских населенных пунктах должны размещаться с учетом возможности их объединения в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.

Протяженность велодорожек должна быть не менее 1000 м.

Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается:

- предприятия, учреждения, организации – для 10 процентов 
от количества персонала и единовременных посетителей;

- объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга – для 
15 процентов от количества персонала и единовременных посетителей.

Длину велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам следует определять численностью жителей и принимать по таблице 4.4.

Таблица 4.4

| Численность населения, тыс./чел. | Свыше 500 | 500-250 | 250-100 | 100-50 | 50-25 | 25-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В сельских населенных пунктах велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными.

1.3.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и  массового спорта

Базовые показатели для определения обеспеченности объектами физической культуры массового спорта местного значения для населения

Базовым  показателем  для  определения  расчетных  показателей  максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта (Дб) является норматив, указанный в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (пункт 10.3, 10.4): в городских и сельских населенных пунктах –  1500  м,  объекты  городского  и  районного  значения  -  в  пределах транспортной доступности 30 мин.

Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения  рассчитаны  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений коэффициента,  учитывающего  природно-климатические  условия,  (Кпк) для объектов повседневного пользования.

Таблица 4

| Наименование объектов | Единица измерения | величина | обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные комплексы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| Стадионы (открытая спортивная площадка) | объект | 1 на группу сельских населенных пунктов |  |
| Плоскостные сооружения (физкультурно-спортивный зал общего пользования) | м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел. | 195 |  |

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения (П) определены  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений  коэффициента развития (Кр ).

Таблица 5

| Наименование объекта | Спортивные комплексы (м2 площади пола на 1 тыс. чел.) | Стадионы (открытая спортивная площадка) (объект) | Плоскостные сооружения (физкультурно-спортивный зал общего пользования) (м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб*Кр | П=Пб | П=Пб*Кр |
| Расчетный результат | П=70*0,9=63 | 1 на группу сельских населенных пунктов | П=19,5*0,9=17,55 |

Таблица 6

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности объектами | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, в функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. |
| 2. | Открытая спортивная площадка | Не менее 1 объектов | Пешеходная доступность не более 18 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в административном центре поселения, в функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. |

1.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения населения муниципального образования «Жигаловский район» (П) определены  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений  коэффициента развития (Кр).

Таблица 7

| Наименование объекта | Муниципальные библиотеки (объект) |  |
| --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб |  |
| Результат расчета | Для сельских населенных пунктов: 1* |  |

* - для населенного пункта до 500 человек – библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека; более 500 чел.- филиал поселенческой библиотеки или общедоступная поселенческая библиотека.

П  –  расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  объектами  культуры,  досуга,  художественного  творчества  и  культуры местного значения.

Пб - базовые показатели для определения обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества.

3.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 8

|  | Муниципальные библиотеки |
| --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дб *Кпк |
| Усть-Илгинское МО | в городских населенных пунктах Д=2000*0,8= 1600; в сельских населенных пунктах 30 мин. пешеходной доступности |

Д - расчетные показатели максимально  допустимого  уровня территориальной  доступности  объектов  культуры,  досуга  и  художественного  творчества местного значения.

Д б – базовые показатели для определения территориальной доступности (п.10.3 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности.

Таблица 9

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клуб с библиотекой | Не менее 1 объекта | Пешеходная доступность не более 18 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, кинозала, танцевального зала, творческих кружков. |
| 2. | Пожарное депо | В соответствии с Техническим регламентом требований пожарной безопасности. Не менее 1 объектов на поселение | Не менее 2 пожарных автомобилей | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. |
| Правила применения При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту. |
| 3. | Общественные кладбища | не менее 1 объекта на поселение, с минимальной площадью земельного участка 4500 кв.м. | Транспортная доступность не более 20 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, на вновь создаваемые объекты |
| Правила применения При подготовке проекта генерального плана поселения показатель применяется на расчетный период. Объект необходимо размещать за границами населенных пунктов, с учетом обеспечения санитарно-защитных зон (50 м - для общественных сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов). Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. |
| 4. | Объекты связи | В совокупности не менее 1 объектов всех видов, на поселение | Не нормируется. Для объекта почтовой связи транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и правилах землепользования и застройки поселения. |

2.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории

Таблица 10

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освещение территории | 37,8 км общей протяженности освещенных частей улиц | на каждые 50 метров улично- дорожной сети | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при программе комплексного развития систем коммунальной. |
| Правила применения Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры. |
| 2. | Объекты озеленения территории | Площадь озелененных территорий 12 кв.м/чел | Пешеходная доступность не проекта более 15 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. |
| Правила применения Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства. |
| Правила применения Технические характеристики объекта принимать исходя из технических характеристик автомобильных дорог. |
| 3. | Место сбора мусора | Не менее 5 объектов на населенный пункт | Расстояние установки урн - не реже, чем каждые 164 м протяженности пешеходных дорожек (тротуаров) | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения При размещении объектов в местах массового отдыха норматив обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом благоустройства. |
| 4. | Малые архитектурные формы | Не менее 1 объекта на поселение | Не нормируется | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах массового отдыха населения. |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТЬ-ИЛГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

II.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

(материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования)

002/2022-МНГП

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |
| --- | --- |
| 2.1. Перечень объектов местного значения |  |
| 2.2. Материалы по обоснованию нормативов градостроительного проектирования |  |
| 2.2.1. Обоснование расчетных показателей |  |
| 2.2.2. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения |  |
| 2.2.3. Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта |  |
| 2.2.4. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |
| 2.2.5. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |
| 2.3. Общие данные |  |
| 2.3.1. Положение территории в системе расселения, административно территориальное устройство |  |
| 2.3.2. Экономический потенциал |  |
| 2.3.3. Население |  |
| 2.3.4. Объекты социальной инфраструктуры |  |
| 2.3.5. Дорожная деятельность и транспортная система |  |
| 2.3.6. Жилищный фонд |  |
| 2.3.6. Состояние коммунальной инфраструктуры |  |

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

(материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования   Усть-Илгинского муниципального образования)

ВЕДЕНИЕ

Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется в целях определения объектов местного значения поселения для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения поселения.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области в порядке, установленном статьей 16(3) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие поселений.

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 2 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» (далее - Закон № 59-оз).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

а)	электро-, тепло- , газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б)	автомобильные дороги местного значения;

в)	физическая культура и массовый спорт;

г)	иные области в связи с решением вопросов местного значения
поселения.

Информация по видам объектов местного значения поселения применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

1.1. Перечень объектов местного значения

Таблица 11

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Объекты электроснабжения | 1. Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;». 2. Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;». Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;». Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Статья 1 Закона Иркутской области от 2 ноября 2015года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты теплоснабжения |  |
| Объекты водоснабжения |  |
| Объекты водоотведения |  |
| Автомобильные дороги обычного типа V категории | 1 . Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации «автомобильные дороги местного значения;». 2. Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;». Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Статья 1 Закона Иркутской области от 2 ноября 2015года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Проектирование велосипедной дорожки | Показатели установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования |
| Физкультурно-спортивный зал общего пользования | 1. Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт,». Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;». Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;». 4. Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты физической культуры и массового спорта, в том числе: а) спортивные комплексы; б) плавательные бассейны; в) стадионы;». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Открытая спортивная площадка |  |
| Клуб с библиотекой | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;». Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;». 8. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Пожарное депо | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;». Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;». Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Общественные кладбища | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;». 3. Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 2 ноября 2015года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты связи | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;». Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Объекты озеленения территории | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Освещение территории |  |
| Малые архитектурные формы |  |
| Места сбора мусора | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,». 4. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |

2.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.2.1. Обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 12

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабже ния | Показатель рассчитан по формуле: ГПэл=НГПэл.*Нрс., где НГПэл - норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нрс - количество населения по состоянию на расчетный срок. | 100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимость минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения. |
| 2. | Объекты теплоснабже ния, объекты газоснабжения | Не планируется | Не нормируется |
| 3. | Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно- питьевые нужды | Показатель рассчитан по формуле: ГПхв. мин. НГПхв. *Нрс., где НГПхв.. - норма потребления холодной воды на 1 человека в год; Нрс. - количество населения по состоянию на расчетный срок. | 100% расположение объектов непосредственного водоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью обеспечения максимальной территориальной доступности населения. |
| 5. | Объекты водоотведения | Показатель по очистным сооружениям взят исходя из социально-демографического состава населения в разрезе населенных пунктов поселения, существующей системы водоотведения и экономической целесообразности. | Максимальная доступность для населения объектов (очистных сооружений) не нормируется. |
| 2.2.2. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения Таблица 13 |
|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| 1. | Автомобильные дороги обычного типа V категории | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения. | Не нормируется |
| Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: улиц и дорог местного значения - 1525. |

2.2.3. Обоснование расчетных показателей в области физической

культуры и массового спорта

Таблица 14

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдалёнными частями населённого пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| 2. | Открытая спортивная площадка | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населённым пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – максимальное оптимальное расстояние до объекта; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту. |

2.2.4. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 15

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клуб с библиотекой | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД = Рмах/Сср, где Рмах - расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср - средняя скорость движения пешехода в минуту. |
| 2. | Пожарное депо | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Ст. 77 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 3. | Общественные кладбища | Показатель рассчитан по формуле: ГПэл.= НПзу.*Нфакт./1000, где НПзу. - нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; Нфакт - количество населения по состоянию расчетный срок. | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД= Рмах/Сср, где Рмах - расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж. |
| 4. | Объекты связи | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами: почтовой связи, связи общего пользования и подвижной радиотелефонной связи. Показатель по максимальной доступности объекта почтовой связи взят по формуле: ПрД = Рмах/Сср, где Рмах - расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср - средняя скорость движения пешехода в минуту. |
| Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи». |

2.2.5. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 16

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Показатель взят по формуле: Пуо = Пудс*Нп, где Пудс - общая протяженность улиц, проездов, набережных; Но - принятый в Нормативах показатель минимального уровня освещенности (в процентах) и равный 90% | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека, СП 42.13330.2011«Градостроит ельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 2. | Объекты озеленения территории | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД = Рмах/Сср, где Рмах - расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| 3. | Урны для мусора | Показатель взят по формуле: Уок = Нфакт./Ну, Где Нфакт. - количество населения по состоянию на расчетный срок; Ну - принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности урнами из расчета 1 урна на 20 человек | Показатель взят по формуле: Руу = Поп/Уок, где Поп -общая протяженность пешеходных дорожек (тротуаров); Уок - установленная Нормативами минимальная обеспеченность урнами |
| 4. | Малые архитектурные формы | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. | Не нормируется |

2.3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2.3.1.	Положение территории в системе расселения, административно
территориальное устройство

Территория Усть-Илгинского муниципального образования расположена в северо-западной части Жигаловского муниципального района Иркутской области. На севере сельское поселение граничит с межселенной территорией Жигаловского района, на востоке - с Чиканским муниципальным образованием, на юге - со Знаменским, Рудовским и Тутурским муниципальными образованиями, на западе - с Усть-Удинским муниципальным районом.

Большая часть Усть-Илгинского муниципального образования занята землями лесного фонда. Северо-восточная часть расположена в зоне горного отвода Чиканского газоконденсатного месторождения углеводородов и Ковыктинского лицензионного участка газоконденсатного месторождения углеводородов, в границе которого расположена деревня Грузновка

Усть-Илгинское муниципальное образование является сельским поселением входит в состав Жигаловского муниципального района Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Усть-Илгинского района Иркутской области».

На территории Усть-Илгинского муниципального образования расположено три населенных пункта село Усть-Илга. поселок Молодежный и деревня Грузновка. Административным центром является село Усть-Илга.

Площадь сельского поселения составляет 261742 га. Автодорогами соединён с районным центром п. Жигалово (39 км) и ближайшей железнодорожной станцией Залари (279 км).

2.3.2.	Экономический потенциал

Основная специализация Усть-Илгинского поселения – сельское хозяйство. Перспективы развития поселения связываются с дальнейшим развитием сельского хозяйства, модернизацией лесоперерабатывающего комплекса.

Сельское хозяйство представлено обществом с ограниченной ответственностью «Еланское».

2.3.3. Население

Численность постоянного населения Усть-Илгинского муниципального образования на 01.01.2014 г. составило 255 человек. Это составляет 2% населения Жигаловского района. Плотность населения составляет 10 человек на 1 квадратный километр.

Статистические данные о социально-демографическом составе и плотности населения на территории Усть-Илгинского муниципального

образования за 2009-2014 годы

Таблица 17

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество населения, постоянно проживающего на территории поселения (чел.), в том числе: 1) р.п. Жигалово | 271 | 263 | 255 | 243 | 235 | - |
| Плотность населения поселения (чел.) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | - |
| Расстояние между административным центром и 1) г. Иркутск | 440 км | 440 км. | 440 км | 440 км | 440 км | 440 км |
| Количество мужчин возрастом от 18 до 30 лет | 36 | 41 | 37 | 37 | 35 |  |
| Количество мужчин возрастом от 30 до 60 лет | 64 | 63 | 62 | 63 | 63 |  |
| Количество мужчин возрастом свыше 60 лет | 11 | 11 | 15 | 14 | 13 |  |
| Количество женщин возрастом от 18 до 30 лет | 30 | 29 | 30 | 26 | 26 |  |
| Количество женщин возрастом от 30 до 55 лет | 45 | 38 | 35 | 34 | 33 |  |
| Количество женщин возрастом от 55 лет | 28 | 25 | 24 | 25 | 23 |  |
| Количество детей возрастом от 0 до 3 лет | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |  |
| Количество детей возрастом от 3 до 7 лет | 17 | 18 | 16 | 8 | 8 |  |
| Количество детей возрастом от 7 до 18 лет | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 |  |
| Количество непостоянно проживающего населения: туристы, вахтовые работники и т.д. (заполняется в случае если такое население оказывает существенное влияние на численность населения) | - | - | - | - | - | - |

2.3.4. Объекты социальной инфраструктуры

Объекты образования:

На территории села Усть-Илга расположена 1основная общеобразовательная школа общей вместимостью 70 мест. Фактические и нормативные потребности населения удовлетворены с избытком.

| № п.п | Тип учреждения | Кол-во учреждений 2010 | Кол-во детей 2015 | Кол-во педагогов 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 | 5 | 2 |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | 1 | 10 | 7 |

Объекты дошкольного образования

Структура дошкольного образования  в селе Усть-Илга представлена одним  детским садом общей вместимостью 20 мест.

Медицинские учреждения:

Медицинское обслуживание населения осуществляет фельдшерско-акушерский пункт, обслуживание производят 2 человека.

Учреждения культуры и искусства

На территории поселка действует клуб, рассчитанный на 50 мест, и одна библиотека - 4,3 тыс. экземпляров.

2.3.5. Дорожная деятельность и транспортная система

Внешний транспорт

Усть-Илгинское муниципальное образование расположено в северо-западной части Жигаловского района Иркутской области.

Внешняя связь с. Усть-Илга, д. Грузновка обеспечивается автомобильным транспортом. С п. Молодежный внешняя связь в летний период обеспечивается только водным транспортом.

Расстояние   от   села Усть-Илга   по автомобильной дороге до ж/д-станции Залари» - 305 км, до Байкало-Амурской магистрали (БАМ) г. Усть-Кут – 486 км, до областного центра г. Иркутска – 424 км.

Сооружения железнодорожного транспорта в населенных пунктах  отсутствуют.

Автомобильный транспорт

По территории Усть-Илгинского муниципального образования проходят следующие дороги общего пользования:

- регионального значения Жигалово – Казачинское,  IV категории, протяженностью в границах поселения 7,4 км;

- местного значения, V категории, общей протяженностью 121,7 км.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день на территориях с. Усть-Илга, п. Молодежный и д. Грузновка пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц.

Таблица 18

| № | Показатели | Единица изм. | Данные на 2012 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее протяжение улично-дорожной сети в том числе | км | 6,3 |
| 2. | Д. Грузновка | км | 1,3 |
| 3. | С. Усть-Илга | км | 5,0 |
| 4. | П. Молодежный | км | 0,6 |

Внешние и внутренние перевозки населения не осуществляются.

Водный транспорт

На территории Усть-Илгинского муниципального образования имеются 3 пристани: восточнее границы д. Грузновка, западнее границы п. Молодежный и юго-восточнее границы с. Усть-Илга

2.3.6. Жилищный фонд

Основные показатели состояния жилищного фонда Усть-Илгинского сельского поселения

Таблица 19

| Показатель | Ед. измерения | 2014 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 4,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| -2-х квартирные жилые дома - частые индивидуальные жилые дома | тыс.м2 тыс.м | 1,0 3,9 |  |
| Жилой фонд, пригодный для проживания | тыс.м2 | 4,9 |  |
| в том числе: ветхий жилой фонд | тыс.м2 | 2,6 |  |
| аварийный жилой фонд | тыс.м2 | 0,0 |  |
| Средняя обеспеченность населения жильем | м2/ 1 житель | 19,1 |  |
| Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 7 |  |

2.3.6. Состояние коммунальной инфраструктуры

Электроснабжение:

Система электроснабжения Усть-Илгинского сельского поселения централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция ПС 110/20/10 кВ « Жигалово»,  расположенная на территории п. Жигалово Жигаловского района. В настоящее время осуществляется перевод среднего напряжения на ПС 110/20/10 кВ «Жигалово» на напряжение 35 кВ.  От ПС 110/20/10 кВ «Жигалово» по воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ подключены 5 трансформаторных подстанций (ПТ)  класса напряжения 10/0,4 кВ. В системе электроснабжения сельского поселения используются однотрансформаторные подстанции  с силовыми трансформаторами различной номинальной мощности. От трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ потребителям села Усть-Илга и деревни Грузновка. По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей категории.

Общая протяженность высоковольтных линий электропередачи в границах сельского поселения составляет 34,5 км.

Теплоснабжение:

В населенных пунктах Усть-Илгинского сельского поселения система теплоснабжения децентрализованная. Теплоснабжение  жилищного фонда Усть-Илгинского  сельского поселения  осуществляется  печным отоплением. Топливом являются дрова.

Газоснабжение

Система газораспределения и газоснабжения на территории Усть-Илгинского сельского поселения отсутствует.

Водоснабжение

В Усть-Илгинском сельском поселении отсутствует централизованная система водоснабжения. Водоснабжение осуществляется из открытых водоемов (р. Илга и Лена) и индивидуальных водозаборных скважин населения.

Водоотведение:

В Усть-Илгинском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведение ( канализации). В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

Связь

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Усть-Илгинского муниципального образования оказывает ОАО «Ростелеком-Сибирь».

На территории поселения в с. Усть-Илга установлена одна автоматическая телефонная станция АТСК-50/200м. Емкость монтированная - 50 номеров, задействованная-42 номера. Межстанционная связь осуществляется посредством воздушных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным линиям связи. Сети мобильной связи на территории Усть-Илгинского сельского поселения отсутствуют.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на территории сельского поселения предоставляет ФГУП "Почта России".

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионных ретрансляторов расположенных на территории с. Усть-Илга и д. Грузновка.

Телевидение:

- "Первый канал". Радиовещание:

- "Радио России" с включением региональных программ ИГТРК, Радио "Маяк".

Охват населения сетью телерадиовещания составляет 100%.

В населенном пункте д. Грузновка установлены спутниковые таксофоны «Искра» и У8АТ ОАО «Ростелеком».

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТЬ-ИЛГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

III.

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТЬ-ИЛГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

002/2022-МНГП

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 3.1. ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 3.2. Область применения расчетных показателей |  |
| Приложение: |  |
| Приложение № 1. Общие характеристики территории Усть-Илгинского муниципального образования Усть-Илгинского района Иркутской области.. |  |
| Приложение № 2. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Усть-Илгинского муниципального образования за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы…. |  |
| Приложение № 3 Информация о бюджете Усть-Илгинского муниципального образования………………………………………………….. |  |

3.1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее - Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

- электро-, тепло- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- муниципальный жилищный фонд;

- физическая культура и массовый спорт;

- объектами благоустройства территории;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, и    расчетных    показателей    максимально    допустимого    уровня

территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей, и предназначены для регулирования органами местного самоуправления градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территории.

Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования, социально-экономического развития поселения, и решают следующие основные задачи:

-	установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При определении проектируемых значений расчетных показателей Нормативов обеспечивается поддержание показателей условий жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.

Установленные Нормативами расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, если региональными нормативами градостроительного проектирования установлены такие предельные значения.

3.2. Область применения расчетных показателей

Применение Нормативов обязательно для всех субъектов градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана Усть-Илгинского муниципального образования, документации по планировке территории и правил и проектов благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, а именно:

1)	администрацией Усть-Илгинского муниципального образования:

- при подготовке и утверждении генерального плана поселения;

- при внесении изменений в генеральный план поселения;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании генерального плана поселения;

- при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в генеральный план поселения;

- при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения;

- при подготовке и утверждении: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

- при подготовке правил и проектов благоустройства территории;

2)	администрацией муниципального образования «Жигаловский
район»:

-	при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Жигаловского района;

-	при разработке документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3)	федеральными органами исполнительной власти:

-	при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схем территориального планирования Российской Федерации;

-	при  подготовке   и   утверждении  документации  по  планировке территории,  подготавливаемой в  соответствии  с частью  5.1  статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)	органами исполнительной власти Иркутской области:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутской области;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5)	лицами, с которыми заключены договора:

- о развитии застроенной территории;

- о комплексном освоении территории;

- о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;

-	о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального планирования и документации по планировке территории.

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления Усть-Илгинского муниципального образования при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления.

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Термины, определения и понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Общие характеристики территории Усть-Илгинского муниципального образования

Природные условия и ресурсы

Климат

Климат территории поселения резко континентальный. Резкую континентальность климата определяют географическое положение, значительная удаленность и орографическая изоляция от морей умеренных и южных широт. В течение холодного периода район находится под воздействием сибирского антициклона, что обуславливает преобладание ясной и тихой погоды с сильными морозами и невысоким смежным покровом.   Продолжительность безморозного периода в среднем 98 дней. Возможны ранние осенние (26 августа) и поздние весенние (16 июня) заморозки, губительно действующие на рост и развитие растений. Весна характеризуется неустойчивой погодой и быстрым нарастанием тепла. Лето теплое, в первой половине часто засушливое.

Рельеф

Территория поселения расположена в центрально части Жигаловского района в пределах наиболее приподнятой части Лено-Ангарского плато Среднесибирского плоскогорья со средними высотами 840-980 м над уровнем моря. Разнообразие форм рельефа и резкая их изменчивость, обуславливает развитие различных типов почв, сказывается на их водном и тепловом режимах, что в свою очередь влияет на распределение растительного покрова.

Водные ресурсы

Сельское поселение располагается в верхнем течении реки Лены в первом характерном участки этой реки от истока до устья Витима. Также гидрографическая сеть представлена множеством рек: Илга, Федоровкая, Шалино, Томага, Басьма и др. и ручьев. Основное питание рек составляют талые снеговые и дождевые воды. Река Лена отличается от других рек России своим ледовым режимом и мощными заторами. В связи с малоснежной и холодной зимы на реке образуется прочный и толстый лед и весенний ледоход мощный и часто сопровождается заторами льда.

Растительные ресурсы

Почвы сельского поселения в основном на возвышенности коричневые, темно-коричневые и подзоленные, а в нижних частях пологих склонов они переходят в темно-серые болотные, которые при обработке приобретают сходство с черноземом. Под сельскохозяйственные угодья: пастбища, сенокосы, пашни,  используют долины рек, пойменные луга, которые имеют пышную растительность,  и ровные участки возвышенностей.

Территория поселения расположена в зоне сибирской тайги, где леса занимают большую часть территории. Лес в основном смешанного типа: сосна, береза, лиственница, кедр. В поймах рек встречается ельник, а нижних склонах увалов – березовые рощи, в подлесках растут кустарники: шиповник, ольха, таволга, жимолость, черемуха, боярка.

Сырьевые ресурсы

В восточной части сельского поселения расположены участки недр двух газоконденсатных месторождений: Ковыктинское и Чиканское.

Приложение 2

Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Усть-Илгинского муниципального образования за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы

Территория

| Показатели | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования (на конец года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | километры | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5,7 |

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тысяча метров квадратных | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Приложение 3

Информация о бюджете Усть-Илгинского муниципального образования

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления), всего (тыс.руб.) | н.д. | н.д. | 911,8 | 1088,4 | 1048,0 | 2221,6 | 4794,0 | 3202,6 | 2939,0 | 2863,1 |
| Расходы муниципального бюджета, фактически исполнены, всего(тыс.руб.) | н.д. | н.д. | 1037,9 | 1074,5 | 1035,4 | 2017,7 | 4698,9 | 3304,5 | 2933,0 | 2828,7 |
| Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета), фактически исполнены (тыс.руб.) | н.д. | н.д. | -126,0 | 14,6 | 12,6 | 203,9 | 95,0 | -101,9 | 6,0 | 34,3 |